หน่วยที่  10

วิธีการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต

# ระบบการผลิต

ระบบการผลิต(Production System) หมายถึงการนำทรัพยากรที่เป็นปัจจัยนำเข้า (Input Resource) มาทำการเปลี่ยนสภาพ (Transform) ให้กลายเป็นผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยสามารถนำมาใช้ได้กับผลผลิตสินค้าและการบริการต่าง ๆ ระบบการผลิตโดยทั่วไปประกอบด้วย 3 องค์ประกอบดังกล่าวมาแล้ว คือ ปัจจัยการผลิต (Input) กระบวนการผลิต (Process) ก่อนที่จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ถือว่าเป็นกระบวนการผลิตทั้งหมดและผลผลิต (Output) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายและออกมาเป็นผลติภัณฑ์สำเร็จรูปเมื่อมีจะการผลิตองค์การผู้ผลิตก็จะนำองค์ประกอบของระบบการผลิตมาเข้าสู่ระบบ

การผลิต ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ

1. ระบบการผลิตแบบช่วงตอน (Intermittent Production System)

เป็นการผลิตที่ไม่เป็นไปตามสายการผลิต เมื่อการผลิตชิ้นส่วนก็จะนำชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การผลิตแบบช่วงตอนมีลักษณะดังนี้

1.1   มีอุปกรณ์และกระบวนการผลิตที่ยืดหยุ่น สามารถผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ

1.2   ปัจจัยการผลิตและเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะงาน

1.3    การผลิตและเปลี่ยนแปลงตามลักษณะงานแต่ละชิ้น

1.4   การไหลหรือการเคลื่อนย้ายของงานตะไม่ติดต่อกัน มักจะมีการพักวัตถุ

ดิบหรือรอคอยวัตถุดิบการผลิต ณ จุดปฎิงาน

1.5   พนักงานที่ปฎิงานมักจะมีความสามารถระดับปานกลางไปจนถึงระดับสูง

2. ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Production System) เป็นระบบการผลิตตามขั้นตอนการผลิต มีการจัดระบบการผลิตไว้เป็นลำดับตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดสำเร็จ

ออกเป็นผลิตภัณฑ์ ในการดำเนินกิจกรรมการผลิตถือว่าเป็นระบบการแปรสภาพวัตถุดิบ ในกระบวนการผลิตให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าการผลิตแบบต่อเนื่องมีลักษณะ ดังนี้

2.1 มีอุปกรณ์และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน

2.2 ปัจจัยการผลิตจะมีมาตรฐานแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงชนิดหรือว่าส่วนประกอบ

2.3 ลำดับขั้นตอนการผลิตแน่นอน

2.4 การไหลหรือการเคลื่อนย้ายของงานมักใช้ระบบสายพาน

2.5 การป้อนงานเข้าหน่วยการผลิตแต่ละหน่วยจะใช้กฎตามลำดับ

2.6 ผลิตสินค้าได้มาตรฐานครั้งละ มาก ๆ

ระบบการผลติแบบต่อเนื่องแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. การแปรสภาพการผลิตแบบต่อเนื่อง เป็นการผลิตที่มีสายการผลิตสายเดียวจากวัตถุดิบผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิตขั้นที่ 1 ,2 และ 3 ตามลำดับไปจนสิ้นสุดกระบวนการผลิต ออกมาเป็น

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

2. การแปรสภาพการผลิตแบบขนาน เป็นการผลิตแบบต่อเนื่องอย่างหนึ่งแต่มีสายการผลิตมากกว่า 1 สาย โดยก่อนที่สำเร็จออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนั้นจะมีการนำวัตถุดิบของแต่ละสาย

การผลิตมาประกอบกันเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

3. การแปรสภาพการผลิตแบบผสม เป็นการผลิตที่ใช้ระบบการผลิตแบบผสมโดยบางตอนของการผลิตจะใช้การผลิตแบบต่อเนื่องกันไป และในบางตอนของการผลิตก็อาจจะผลิตแบบสายการผลิตหลายสายผลิตแล้ว จึงนำมาประกอบกันเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี

การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี (Technological Productivity) หมายถึง การนำวิทยาการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้การดำเนินงานต่าง ๆขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากการปฎิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ได้มีการสร้างเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การทำงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าการพัฒนาทางเทคโนโลยีมีผลต่อการเพิ่มผลผลิตเป็นอย่างมาก การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

1. การใช้เครื่องจักร เครื่องมือในกระบวนการผลิต

การเพิ่มผลผลิตโดยใช้เครื่องจักร เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตให้สูงขึ้นโดยเฉพาะระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ (Actomation)  ซึ่งเป็นความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เครื่องจักรมีทั้งแบบอัตโนมัติและควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรเครื่องมือถูกนำมาใช้แทนมนุษย์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะงานที่เสี่ยงอันตราย งานที่ต้องการทำซ้ำ หรืองานที่ต้องการความแม่นยำ เครื่องจักรจะปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำทั้งหลายนั้น มักจะนำการเพิ่มผลผลิตของตนด้วยวิธีการดังกล่าว พนักงานจะมีหน้าที่เดินเครื่องจักรป้อนวัตถุดิบในการผลิต กระบวนการผลิต เครื่องจักรจะเป็นผู้ดำเนินการโดยอัตโนมัติ

ปัจจุบันได้มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงาน คอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติที่ดีในการเก็บข้อมูล การประมวลผลที่รวดเร็ว ทำให้องค์การผู้ผลิตสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการ Integrated Manufacturing (CIM)

การผลิตโดยรวม คือ การรวมเอาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบการผลิต มาเชื่อมโยงเข้าเป็นระบบที่ต่อเนื่องกันเป็นระบบเดียวกันทั้งองค์การ เริ่มตั้งแต่งานด้านการตลาด การผลิตจนกระทั่งการนำสินค้าส่งถึงมือลูกค้า คอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้นี้จะมีทั้งระบบแยกออกเป็นส่วน ๆ ของแต่ละงานและมีทั้งแบบที่มีระบบงานทั้งหมดครบทุกส่วนอยู่ในโปรแกรมเดียวกัน

ประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี หุ่นยนต์ (Robot) ได้ถูกนำเข้ามาในระบบการผลิตแทนมนุษย์ ในลักษณะที่เป็นแขนกลแทนซึ่งจะถูกออกแบบและควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์มีราคาแพงการนำมาใช้ในการทำงาน ทำให้องค์การต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินที่สูง ไม่เหมาะสมต่อประเทศที่กำลังจะพัฒนา

2. การใช้เทคโนโลยีในรูปของวิทยาการความรู้ หรือวิธีการทำงาน

การเลือกใช้เทคนิควิธีการปฎิบัติงานทืจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้การปฎิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว หรือประยัดเวลามากขึ้น ซึ่งก็จะช่วยให้อัตราการผลิตขององค์การเพิ่มสูงขึ้นได้เช่นกัน

## เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ

เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Techmique) หมายถึง กลุ่มของเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นสามารถทำการขจัดของเสีย การปฎิบัติงานที่ไม่คงที่แน่นอน การทำงานที่ไม่ทำให้เกิดผลงาน รวมถึงการยกระดับคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น รวมทั้งการขนส่งที่มีความรวดเร็วและประหยัด เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ  จะใช้กันในระดับจัดการระดับหน่วยงานออกแบบ พนักงานทุกระดับที่อยู่ในองค์การและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน สามารถเรียนรู้และนำไปปรับปรุงในการดำเนินงาน

เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ จึงเป็นเทคนิคที่ใช้ในการปรับปรุงการทำงานเป็นกระบวนการเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่สำคัญได้แก่

1. การปรับปรุงงาน (work Inprovement)

2. การศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study)

3. การวัดผลงาน (Work Measurement)

### การปรับปรุงงาน

การปรับปรุงงาน (work Inprovement) หมายถึง การพัฒนาหรือกำหนดหาวิธีการใหม่ ๆ มรการดำเนินการ การปรับปรุงงานจึงรวมถึงสภาพการทำงานและกระบวนการทำงาน เพื่อลดความผันแปรที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต โดยองค์การจัดเตรียมความพร้อมทั้งที่ใช้ในการปฎิบัติงานและใช้ในการป้องกันให้ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การปรับปรุงจึงมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ

1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพวิธีการทำงาน

2. เพื่อรักษาเป้าหมายและมาตรฐานของงานตามที่องค์การกำหนดไว้

3. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย

4. เพื่อการพัฒนามาตรฐานหรือเป้าหมายของการดำเนินงานให้สูงขึ้น

การปรับปรุงจะเป็นการกำหนดว่า องค์การจะปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการดำเนินงานขั้นตอนใดและด้วยวิธีการใดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามวิธีการที่เหมาะสม เช่น การปรับปรุงระบบงานหรือวิธีการดำเนินงาน การปรับปรุงทรัพยากรหรือการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ถ้าองค์การพบว่างานที่ทำนั้นสามารถตัดทอนลงได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน หรือขั้นตอนของงานที่ซับซ้อน ถ้าแยกงานนั้นออกจากกันจะทำให้การดำเนินงานได้เร็วขึ้นก็ควรจะแยกออกเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น สรุปขั้นตอนการปรับปรุงงานได้ดังนี้

- การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิตขององค์การ ได้แก่

( ลดต้นทุนของคงคลังสินค้า และต้นทุนต่อหัวผู้ปฎิบิตงาน

( ลดชั่วโมงการทำงานในกระบวนการผลิต

( ลดเวลากระบวนการผลิต และช่วงเวลาการจัดหาวัตถุดิบ

2. การปรับปรุงประสิทธิภาพ หน้าที่การทำงาน ได้แก่

( ยกระดับการปฎิบัติงาน ด้วยการปรับปรุงคุณภาพและความเที่ยงตรง

( การปฎิบัติงานให้ราบรื่น โดยการแลกเปลี่ยนข่าวสารที่มีประโยชน์

( บริหารการจัดงานทีทันต่อเหตุการณ์

( ยกระดับและสร้างมาตรฐานในการทำงาน

( ปรับปรุงสัดส่วนของบุคลากรที่มีทักษะหลายอย่างให้สูงขึ้น

3. ปรับปรุงและสร้างสรรค์งานได้แก่

( ลดการปฎิบัติงานที่ซับซ้อน

( ปรับเปลี่ยนการปฎิบัติงานให้ง่ายขึ้น

( ปรับเปลี่ยนบรรยากาศการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

( ยกระดับความสมัครใจในการปฎิบัติงานที่ท้าทายต่อความสามารถของพนักงาน

### การศึกษาวิธีการทำงาน

การศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study) หมายถึง การศึกษาวิธีการทำงานจากการบันทึกและวิเคราะห์วิธีการทำงานขององค์การที่กำลังทำอยู่ เพื่อเสนอวิธีการทำงานแบบใหม่อย่างมีระบบ และประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการศึกษาวิธีการทำงานจะช่วยให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการในการทำงาน ให้มีความเหมาะสมกับการปฎิบัติงาน โดยยึดหลักการยศาสตร์ (Ergonomic) และสิ่งแวดล้อมในการทำงานเป็นสำคัญ

การยศาสตร์ (Ergonomic) เป็นเทคนิควิธีการ การนำปัจจัยเกี่ยวกับมนุษย์มาประกอบการออกแบบในการทำงาน ให้มีความสมดุลเหมาะสมกับสมรรถนะทางสรีรวิทยาโดยเฉพาะพนักงานที่จะต้องปฎิบัติงานนั้น ๆ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิธีการทำงาน พอสรุปได้ดังนี้

- เพื่อปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทำงานขององค์การ

- เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์การให้เหมาะสม

- เพื่อปรับปรุงการใช้เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

- เพื่อลดขั้นตอนการทำงานให้สะดวกต่อการทำงานของพนักงาน

- เพื่อหาวิธีการหรือกระบวนการในการขนย้ายวัสดุให้มีความเหมาะสม ในการทำงาน

ของพนักงาน

ขั้นตอนการศึกษาวิธีการทำงาน ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1. เลือกงานที่จะทำการศึกษา (Select) การพิจารณาเลือกงานที่จะศึกษา องค์การจะต้องเลือกงานที่มีความจำเป็นเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

( ความจำเป็นและความเร่งด่วนในการปรับปรุงหรือแก้ไข

( ความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงวิธีการทำงาน

( ความคุ้มค่าเป็นการเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุง

( ปัญหาและอุปสรรคการนำวิธีการทำงานไปปฎิบัติ

2. การบันทึกข้อมูล (Record) เป็นการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนวิฑีการทำงานขององค์การเพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในการทำงานสรุปได้ดังนี้

( การบันทึกตามลำดับขั้นตอนของกระบวนการผลิต

( การบันทึกข้อมูลที่บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหว

การบันทึกข้อมูลนิยมใช้ในรูปแบบของแผนภูมิ โดยจะบันทึกขั้นตอนการทำงานทั้งก่อนและภายหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงวิธีการทำงานนั้น การบันทึกในรูปแบบแผนภูมิ จะใช้สัญญาลักษณ์เป็นมาตรฐานสากลแทนขั้นตอนต่าง ๆ ของการทำงาน เพื่อความสะดวกต่อการปรับปรุงและแก้ไขการปฎิบัติงาน

สัญญาลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกกระบวนการ (Process Chart Symbols)

##### สัญญาลักษณ์		ความหมาย

(Operations)		การปฎิบัติงาน

(Inspection)		การตรวจสอบ

(Transport)		การเคลื่อนย้าย

(Delay)			การรอคอย

(Permanent  Storage)	การหยุดหรือการเก็บไว้ถาวร

(Combined Activities)	รวมกิจกรรม

3. การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด (Examine) เป็นการตรวจอย่างละเอียดของขั้นตอนการทำงานที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข โดยทั่วไปจะใช้หลักเกณฑ์ที่เรียกว่า E-C-R-S คือ

E : Eliminate	การจัดขั้นตอนส่วนที่ไม่จำเป็นในงานนอก

C: Combine 	รวมขั้นตอนท่ี่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการทำงานเข้าด้วยกัน

R: Rearrange 	สลับขั้นตอนการทำงานใหม่เพื่อความสะดวกในการปฎิบัติงาน

S: Simplify 	ปรับปรุงการทำงานให้ง่ายขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานขององค์การเพิ่มขึ้น

4. การวิเคราะห์พัฒนา (Analytical Development) เป็นการวิเคราะห์ทุกอย่างที่จะต้องมีการ

พัฒนาโดยเฉพาะองค์การผลิต เพื่อการตรวจสอบข้อบกพร่องและวิธีการปรับปรุงแก้ไขให้

เหมาะสมกับองค์การ

5. การนำวิธีการทำงานแบบใหม่ไปใช้และกำหนดเป็นมาตรฐานในการทำงาน ตลอดจนรักษาวิธีการทำงานให้คงสภาพอยู่ (Maintain)

###### การวัดผลงาน

การวัดผลงาน (Work Measurement) เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาการทำงาน บางครั้งเรียกว่า การศึกษาเวลา (Time Study) เพื่อคำนวณหาเวลามาตรฐานการทำงาน โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษาเวลาที่จะใช้ในการทำงาน โดยพิจารณาจากสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อผู้ปฎิบัติงานนั้น เช่นอุณหภูมิ เสียง แสงสว่างและความเครียดที่มีผลกระทบต่อการทำงานแต่ละประเภท เพื่อนำเวลาที่หาได้มากำหนดเป็นเวลามาตรฐาน (Standard Study) มีขั้นตอนการวัดผลงาน มีดังนี้

1. เลือกงานที่จะวัด โดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นงานที่มีปัญหาหรือเป็นงานใหม่ขององค์การบันทึกขอ้มูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานเลือกวัดผล

- ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก พร้อมทั้งบันทึกงานที่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิต

- วัดผลงานโดยใช้เทคนิควิธีการวัดผล เพื่อคำนวณเวลามาตรฐานของงาน

- กำหนดขอบเขตงานต่าง ๆ ให้ชัดเจนและเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน (Define)

การศึกษาเวลาแบ่งออกได้เป็น การศึกษาโดยตรง (Direct Time Study) เป็นการศึกษาเวลาโดยใช้การจับเวลาในขณะปฎิบัติงานโดยตรง และการศึกษาเวลามาตรฐาน พรีดีเทอร์มีน (Predetermined Time Standard : PTS) เป็นการศึกษาเวลาโดยจะใช้ข้อมูลมาตรฐานเวลาจากความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวของพนักงาน นำมาประเมินค่าเป็นตัวเลขของเวลา รวมถึงการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการทำงาน เวลามาตรฐานพรีดีเทอร์มีนจะบอกถึงมาตรฐานเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนไหวพื้นฐานของการทำงาน

การวัดผลงานจะช่วยให้องค์การกำจัดเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดผลงาน รายละเอียดการวัดผลงานมีดังนี้

1. เวลามาตรฐาน (Standard Time) หมายถึง เวลาที่วัดได้ของการทำงานภายใต้ภาวะการทำงาน

2. เวลาที่วัดได้ หมายถึง เวลาที่ใช้ในการทำงาน การวัดจะเป็นต้องวัดจากคนงานตัวอย่างที่เหมาะสม จำนวนครั้งตามหลังสถิติ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

3. อัตราการประเมิน หมายถึง การคำนวณอัตราการทำงานของผู้ปฎิบัติงาน เพื่อนำมาใช้ปรับค่าเวลาให้เหมาะสมมากขึ้น

4. เวลาเผื่อ หมายถึง เวลาปรับเพิ่มเพื่อให้ได้ค่าเวลาที่เป็นมาตรฐานใกล้เคียงกับความเป็นจริง เวลาเผื่อ ได้แก่ เผื่อส่วนตัว ความเมื่อยล้า และการรอคอย

ประโยชน์ของการวัดผลงาน มีดังต่อไปนี้

- ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทำงานด้วยวิธีการต่าง ๆ

2. เป็นข้อมูลในการจัดความสมดุลในการผลิตให้กับพนักงาน รวมทั้งกำหนดรอบเวลาในการผลิต

3. ใช้ในการวางแผนและควบคุมการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามประมาณในเวลาที่กำหนด

4. ใช้เป็นข้อในการประเมินค่าใช้จาย ราคาขาย และกำหนดเวลาในการผลิต

5. ใช้ในการกำหนดมาตรฐานการทำงานของคนและเครื่องจักร ตอลดจนการกำหนดแรงจูงใจ

6. ใช้เป็นขอ้มูลในการควบคุมการใช้จ่ายค่าจ้างแรงงานและกำหนดค่าแรงมาตรฐาน

การสุ่มงาน (Work Sampling) เป็นเทคนิคการวัดผลงานอีกวิธี โดยการนำวิธีการทางสถิติมาช่วยในการผลิตในการเก็บข้อมูล เพื่อนำมาใช้คำนวณสัดส่วนของเวลาการทำงาน ช่วยให้องค์การสามารถกำหนดมาตรฐานเวลาการทำงาน ช่วยให้องค์การสามารถกำหนดประสิทธิภาพการทงานได้สะดวกขึ้น

การผลิตแบบทันเวลาพอดี

การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time) เป็นเทคนิคการนำชิ้นส่วนที่จำเป็นเข้าสู่กระบวนการผลิตในเวลาที่ต้องการ มุ่งเน้นการลดการเก็บวัสดุหรือวัตถุดิบคงคลัง วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตต้องสั่งเข้ามาในปริมาณที่จำเป็นต่อการใช้งาน การมี ชิ้นส่วนเข้ามาในปริมาณมากเกินไปและในเวลาที่ไม่ต้องการ จะมีผลเสียต่อองค์การได้ คือ

- สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ

2. การสั่งซื้อวัตถุดิบจำนวนมากเกินไป ต้องนำไปเก็บในคลังสินค้าเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต

3. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าแรงงานของพนักงานในการตรวจเช็คพัสดุคงคลัง

วัตถุประสงค์หลักของการผลิตแบบทันเวลาพอดี ก็เพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตการผลิตแบบทันเวลาพอดีจึงเป็นการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตโดยรวมขององค์การอีกวิธีหนึ่ง วิธีนี้เริ่มต้นและถูกพัฒนา โดยบริษัทโตโยต้าแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น โดยมีขั้นตอนในการปฎิบัติ ดังนี้

- ปรับปรุงสถานที่ทำงานตามหลักการ 5 ส

2. จัดต้องสายการผลิตให้มีลักษณะการผลิตเป็นแบบไหลต่อเนื่อง

3.  ปฎิบัติงานตามขั้นตอนมาตรฐานกำหนด

4. ปรับเปลี่ยนแนวคิดของพนักงานให้ตระหนักถึงผลเสียของการมีวัสดุคงคลัง มากเกินความจำเป็น

5. ชนิดของปริมาณสินค้าที่องค์การผลิต จึงต้องทำการผลิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

วิธีการผลิตแบบ Just In Time ประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

1. การใช้ระบบคัมบัง (Kamban System) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในระบบการผลิต โดยมีหลักการที่สำคัญคือ

1.1 การสั่งผลิต (Production-Ordering Kamban) หรืออาจเรียกว่า In – Process Kamban การผลิตจะระบุชนิดและปริมาณชิ้นงานส่วนในการผลิต

1.2 การเบิกชิ้นส่วนการผลิต (Withdrawal Kamban) การเบิกจะระบุชนิดและปริมาณการใช้ชิ้นส่วนในการผลิต

- วิธีการปรับการการผลิต (Production Modernize Method)  เป็นวิธีการปรับเปลี่ยนปริมาณการผลิตขององค์การที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า  โดยอาศัยข้อกำหนดต่อไปนี้

  - การกำหนดลำดับขั้นตอนการผลิตในแต่ละวันที่จะผลิต

  - ความสอดคล้องระหว่างปริมาณการผลิตกับความต้องการของลูกค้า

  - การผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายชนิดได้อย่างต่อเนื่อง  โดยการใช้เครื่องจักรเอนกประสงค์

- การลดเวลาปรับแต่งเครื่องจักรให้สั้นลง (Shortening Setup Time)  จะส่งผลดีดังต่อไปนี้

  - ผลิตผลิตภัณฑ์จะส่งมอบให้กับลูกค้าในระยะเวลาที่สั้น

  - ปรับลดจำนวนชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต(Work in Process)ให้น้อยลงได้

  - ปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตได้อย่างรวดเร็ว  และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้า

- การทำงานอย่างมีมาตรฐาน  (Standardization of  Operations)  เป็นการทำงานที่มีระบบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  ทำให้งานมีประสิทธิภาพทำได้ ดังนี้

  - การออกแบบวางผังเครื่องจักรให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการปฎิบัติงาน

  - ฝึกอบรมพนักให้มีความรู้ความสามารถในหลายลักษณะของงาน  เพื่อการทดแทน

  - ประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง  และปรับปรุงมาตรฐานการทำงานให้ถูกต้องเหมาะสมกับการทำงานอยู่เสมอ

- กิจกรรมการปรับปรุงงาน  (Improvement  Activities)  เช่น  กิจกรรมข้อเสนอแนะ  กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้นจากนั้นวิเคราะห์รายละเอียดของขั้นตอนการปฎิบัติงาน  เพื่อค้นหาและขจัดความสูญเปล่าต่างๆ  และปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การบำรุงรักษาทวีผล

การบำรุงรักษาทวีผล (Total  Productive  Maintenance)  เรียกย่อว่า TPM  เป็นเทคนิคเพื่อการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งานตามที่ได้ออกแบบไว้   เครื่องจักรต้องมีการจัดทำประวัติ เพื่อกำหนดตารางเวลาการบำรุงรักษาและรับผิดชอบ  ถ้าไม่มีการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ดี  อาจทำให้เกิดปัญหาในสายการผลิต  ทำให้การผลิตต้องหยุดชะงักเพื่อซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจักร  ยิ่งหยุดเครื่องนานเท่าใดองค์การก็จะยิ่งเสียหายมากขึ้นเท่านั้น  คำย่อ TPM มีความหมายถึง

T  =  Total  :  การพัฒนาประสิทธิภาพรวมของเครื่องจักร  โดยมุ่งเน้นหลักการอาศัยความร่วมมือของพนักงานทุกคน

P  =  Productive  :  การผลิตมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุด

M  =  Maintenance  :  การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร  เพื่อให้การบริหารการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น  การบำรุงรักษาทวีผล  หมายถึง  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขององค์การ  ด้วยการลดต้นทุนโดยรวมของเครื่องจักรตลอดอายุการใช้งานให้ราบรื่น  และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากข้อบกพร่องของเครื่องจักร  บริษัทลีเวอร์บราเดอร์  (ประเทศไทย)  จำกัด  ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ  ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพอย่างได้ผล

หลักการบำรุงรักษาทวีผล

เครื่องจักรและพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญของกระบวนการผลิตที่สามารถควบคุมได้ง่ายหากว่าวัตถุดิบ  ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ยากแก่การควบคุม  การรักษาเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน  จึงเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันมาก  สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักร  หลักการรักษาทวีปนะกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

- การเพิ่มประสิทธิผลของเครื่องจักร โดยการขจัดความสูญเสีย 6 ประการ คือ

  - การหยุดของเครื่องจักรเพื่อปรับตั้งและปรับแต่งเครื่องจักรใหม่

  - การหยุของเครื่องจักร เนื่องจากเครื่องจักรขัดข้อง

  - เครื่องจักรเสียความเร็ว (Speed) หรืออัตราเร่งในการผลิต

  - การหยุดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักร เพื่อซ่อมแซมหรือตรวจซ่อม

  - การผลิตของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

  - การสูญเสียวัตถุดิบตอนเริ่มทำการผลิต (Start Up)ฃ

- การให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมบำรุงรักษาเรื่องจักร เช่น การทำความสะอาดการทำกิจ

กรรมกลุ่ม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรให้สูงขึ้น

- การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยการจัดทำตารางการซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิ

ภาพการใช้งานของเครื่องจักร

- การพัฒนาความรู้ ทักษะของพนักงาน เรื่องการดูแลรักษาเครื่องจักร รวมทั้งปลูกจิตสำนึกใน

การบำรุงรักษาเครื่องจักร

- การสร้างระบบการป้องกัน การบำรุงรักษาเครื่องจักร จะเน้นหนักในขั้นตอนการออก

แบบ เพื่อให้ใช้ได้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา (Maintenance Free) โดยอาศัยข้อมูลการใช้งานของเครื่องจักรต่าง ๆ

วิธีการบำรุงรักษาทวีผล (Productive Maintenance) ประกอบไปด้วยการบำรุงรักษาหลายรูปแบบ ดังนี้

- การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive Maintenance)  เป็นการวางแผนกำหนดช่วงเวลา

การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์ชิ่นส่วนต่าง ๆ โดยไม่ต้องคำนึงถึงสภาพของชิ้นส่วน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเป็นการวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้า โดยไม่ทำให้กระบวนการผลิตขององค์การต้องหยุดชะงักลงการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน แบ่งออกเป็น

1.1 การบำรุงรักษาตามที่กำหนดเวลา เป็นการนับเวลาจากการบำรุงรักษาครั้งหนึ่งไปยังอีกครั้งหนึ่งมักจะเป็นเวลาที่คงที่ เมื่อครบกำหนดเวลาไว้จะบำรุงรักษา โดยอาจกำหนดเวลาเป็นวัน เดือน หรือปี เป็นต้น

1.2 การบำรุงรักษาตามอายุการใช้งาน เป็นการกำหนดช่วงระยะเวลาของการบำรุงรักษาแต่ละช่วงอาจมีเวลาเท่ากัน ซึ่งจะทำการบำรุงรักษาเมื่ออุปกรณ์เครื่องจักรถูกใช้งานเท่ากับที่กำหนดไว้

2. การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Inspection Maintenance) เป็นการตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักร เพื่อประเมินสภาพตามความเป็นจริง แบ่งออกเป็น

2.1 การตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องจักร (Function Check) เป็นการตรวจสอบระบบ

การทำงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ว่าสามารถทำงานได้ตามหน้าที่ต่าง ๆ หรือไม่

2.2 การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร (Condition Check) เป็นการตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะทำงานได้

3. การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Breakdown)  เป็นการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนต่าง ๆ

ของเครื่องจักร เมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้องและเสียหายในขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงานอยู่โดยไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนว่าจะเกิดการเสียหายขึ้น และเมื่อเกิดการเสียหายแล้ว ทำให้ต้องหยุดเครื่องเพื่อทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายนั้น

ประโยชน์ของการบำรุงรักษาทวีผล TPM ที่สำคัญคือ

- การพัฒนาคนให้สามารถบำรุงรักษาเครื่องจักรและปรับปรุงเครื่องจักรให้ดีขึ้น แบ่งออก

เป็น

  - พนักงานสามารถบำรุงรักษาเครื่องจักรได้ด้วยตัวเองในดับหนึ่ง

  - พนักงานซ่อมบำรุง สามารถซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร /อุปกรณ์ได้

2. การปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เป็นการยืดหยุ่นการใช้งานของเครื่องจักร ทำให้ไม่เกิดการหยุดชะงักในกระบวนการผลิต อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตและกำไรสูงสุดขององค์การ

จัดพิมพ์และตรวจทานโดย  ปวส. 1 บัญชี

น.ส.สุกัญญา  พระแท่น

น.ส.จิตติมา   อินทรกุล